## Slide 1
卢玥玥/wx445705
2019.11
新开发

## Slide 2: ACL原理与配置

## Slide 3
随着网络的飞速发展，网络安全和网络服务质量QoS (Quality of Service)问题日益突出。访问控制列表 (ACL, Access Control List)是与其紧密相关的一个技术。
ACL可以通过对网络中报文流的精确识别，与其他技术结合，达到控制网络访问行为、防止网络攻击和提高网络带宽利用率的目的，从而切实保障网络环境的安全性和网络服务质量的可靠性。
在本章节中，将介绍ACL的基本原理和基本作用，ACL的不同种类及特点，ACL的基本组成和匹配顺序，通配符的使用方法和ACL的相关配置。
Notes: 注：
  不同的网络设备厂商在ACL技术的实现上各不相同，本章节对于ACL技术的描述是针对华为网络设备上所实现的ACL技术而言的。
  局域网，LAN (Local Area Network) 是连接住宅、学校、实验室、大学校园或办公大楼等有限区域内计算机的计算机网络 。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述ACL的基本原理和基本作用
  区分ACL的不同种类及特点
  描述ACL规则的基本组成结构和匹配顺序
  掌握ACL中通配符的使用方法
  完成ACL的基本组网配置

## Slide 5
ACL技术概述
ACL的基本概念及其工作原理
ACL的基础配置及应用

## Slide 6: 技术背景：需要一个工具，实现流量过滤
某公司为保证财务数据安全，禁止研发部门访问财务服务器，但总裁办公室不受限制。
过滤IP流量工具？
禁止通过的报文流量
允许通过的报文流量
Internet
VLAN10
VLAN20
总裁办公室192.168.3.0/24
研发部门192.168.2.0/24
财务部服务器192.168.4.4/24
Notes: 随着网络的飞速发展，网络安全和网络服务质量QoS（Quality of Service）问题日益突出。
  园区重要服务器资源被随意访问，园区机密信息容易泄露，造成安全隐患。
  Internet病毒肆意侵略园区内网，内网环境的安全性堪忧。
  网络带宽被各类业务随意挤占，服务质量要求最高的语音、视频业务的带宽得不到保障，造成用户体验差。
以上种种问题，都对正常的网络通信造成了很大的影响。因此，提高网络安全性和服务质量迫在眉睫，我们需要对网络进行控制。比如，需要借助一个工具帮助实现一些流量的过滤。

## Slide 7: ACL概述
ACL是由一系列permit或deny语句组成的、有序规则的列表。
ACL是一个匹配工具，能够对报文进行匹配和区分。
IP Header | TCP/UDP Header | Data
源IP地址
目的IP地址
协议类型
源端口
目的端口
ACL应用
匹配IP流量
在Traffic-filter中被调用
在NAT（Network Address Translation）中被调用
在路由策略中被调用
在防火墙的策略部署中被调用
在QoS中被调用
其他……
Notes: 通过ACL可以实现对网络中报文流的精确识别和控制，达到控制网络访问行为、防止网络攻击和提高网络带宽利用率的目的，从而切实保障网络环境的安全性和网络服务质量的可靠性。
  ACL是由permit或deny语句组成的一系列有顺序的规则的集合；它通过匹配报文的相关字段实现对报文的分类。
  ACL是能够匹配一个IP数据包中的源IP地址、目的IP地址、协议类型、源目的端口等元素的基础性工具；ACL还能够用于匹配路由条目。
在本章课程中主要通过流量过滤来介绍ACL。

## Slide 8
ACL技术概述
ACL的基本概念及其工作原理
ACL的基础配置及应用

## Slide 9: ACL的组成
ACL由若干条permit或deny语句组成。每条语句就是该ACL的一条规则，每条语句中的permit或deny就是与这条规则相对应的处理动作。
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
rule 5 permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
acl number 2000
rule 10 deny source 2.2.2.0 0.0.0.255
rule 15 permit source 3.3.3.0 0.0.0.255
… …
rule 4294967294 deny
访问控制列表的编号
用户自定义的规则
系统在ACL末尾隐含的规则
规则编号
动作
匹配项
(此处为源IP地址)
每条规则都是什么意思？
Notes: ACL的组成：
  ACL编号：在网络设备上配置ACL时，每个ACL都需要分配一个编号，称为ACL编号，用来标识ACL。不同分类的ACL编号范围不同，这个后面具体讲。
  规则：前面提到了，一个ACL通常由若干条“permit/deny”语句组成，每条语句就是该ACL的一条规则。
  规则编号：每条规则都有一个相应的编号，称为规则编号，用来标识ACL规则。可以自定义，也可以系统自动分配。ACL规则的编号范围是0～4294967294，所有规则均按照规则编号从小到大进行排序。
  动作：每条规则中的permit或deny，就是与这条规则相对应的处理动作。permit指“允许”，deny指“拒绝”，但是ACL一般是结合其他技术使用，不同的场景，处理动作的含义也有所不同。
    比如：ACL如果与流量过滤技术结合使用（即流量过滤中调用ACL），permit就是“允许通行”的意思，deny就是“拒绝通行”的意思。
  匹配项：ACL定义了极其丰富的匹配项。例子中体现的源地址，ACL还支持很多其他规则匹配项。例如，二层以太网帧头信息（如源MAC、目的MAC、以太帧协议类型）、三层报文信息（如目的地址、协议类型）以及四层报文信息（如TCP/UDP端口号）等。
提问：rule 5 permit source 1.1.1.0 0.0.0.255 是什么意思？这个在后续课程中会介绍。

## Slide 10: 规则编号
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
步长=5
规则编号
如果希望增加1条规则，该如何处理？
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 11 deny source 10.1.1.3 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
rule 11 deny source 10.1.1.3 0
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
规则编号与步长
规则编号（Rule ID）：
一个ACL中的每一条规则都有一个相应的编号。
步长（Step）:
步长是系统自动为ACL规则分配编号时，每个相邻规则编号之间的差值，缺省值为5。步长的作用是为了方便后续在旧规则之间，插入新的规则。
Rule ID分配规则：
系统为ACL中首条未手工指定编号的规则分配编号时，使用步长值（例如步长=5，首条规则编号为5）作为该规则的起始编号；为后续规则分配编号时，则使用大于当前ACL内最大规则编号且是步长整数倍的最小整数作为规则编号。
Notes: 规则编号和步长的概念：
  规则编号：每条规则都有一个相应的编号，称为规则编号，用来标识ACL规则。可以自定义，也可以系统自动分配。
  步长：系统自动为ACL规则分配编号时，每个相邻规则编号之间会有一个差值，这个差值称为“步长”。缺省步长为5，所以规则编号就是5/10/15…以此类推。
    如果手工指定了一条规则，但未指定规则编号，系统就会使用大于当前ACL内最大规则编号且是步长整数倍的最小整数作为规则编号。
    步长可以调整，如果将步长改为2，系统则会自动从当前步长值开始重新排列规则编号，规则编号就变成2、4、6…。
那步长的作用是什么？直接rule 1/2/3/4…为什么不可以？
  先来看一个小题目：如果希望增加一条规则，该如何处理？
  可以在rule 10和rule 15之间，手工加入一条rule 11。
  因此，设置一定长度的步长的作用，是方便后续在旧规则之间插入新的规则。

## Slide 11: 通配符 (1)
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
通配符
匹配规则：
  “0”表示“匹配”；“1”表示“随机分配”
如何匹配192.168.1.1/24对应网段的地址？
192.168.1.1
0.0.0.255
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
严格匹配
随机分配
192.168.1.0/24网段
通配符 (Wildcard)
通配符是一个32比特长度的数值，用于指示IP地址中，哪些比特位需要严格匹配，哪些比特位无需匹配。
通配符通常采用类似网络掩码的点分十进制形式表示，但是含义却与网络掩码完全不同。
Notes: 当进行IP地址匹配的时候，后面会跟着32位掩码位，这32位称为通配符。
通配符，也是点分十进制格式，换算成二进制后，“0”表示“匹配”，“1”表示“不关心”。
具体看下这2条规则：
  rule 5: 拒绝源IP地址为10.1.1.1报文通过——因为通配符为全0，所以每一位都要严格匹配，因此匹配的是主机IP地址10.1.1.1；
  rule 15:允许源IP地址为10.1.1.0/24网段地址的报文通过——因为通配符：0.0.0.11111111，后8位为1，表示不关心，因此10.1.1.xxxxxxxx 的后8位可以为任意值，所以匹配的是10.1.1.0/24网段。
例子：如果要精确匹配192.168.1.1/24这个IP地址对应的网段地址，通配符是多少？
  可以得出：网络位需要严格匹配，主机位无所谓，因此通配符为“0.0.0.255”。

## Slide 12: 通配符 (2)
……
匹配192.168.1.0/24这个子网中的奇数IP地址，例如192.168.1.1、192.168.1.3、192.168.1.5等。
严格匹配
随机分配
严格匹配
192.168.1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
192.168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
192.168.1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
192.168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
192.168.1 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
192.168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
对应通配符
0.0.0. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
答案：192.168.1.1 0.0.0.254
通配符中的1或者0可以不连续
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
特殊的通配符
精确匹配192.168.1.1这个IP地址
192.168.1.1 0.0.0.0 = 192.168.1.1 0
匹配所有IP地址
0.0.0.0 255.255.255 = any
Notes: 如果想匹配192.168.1.0/24网段中的奇数IP地址，通配符该怎么写呢？
  我们先来看一看，奇数IP地址都有哪些：192.168.1.1、192.168.1.5、192.168.1.11……
  后八位写成二进制：192.168.1.00000001、192.168.1.00000101、192.168.1.00001011……
  可以看出共同点：最后8位的高7位是任意值，最低位固定为1，因此答案是：192.168.1.1 0.0.0.254（0.0.0.11111110）
这就得出了通配符的一个特点：通配符中的1或者0是可以不连续的。
还有两个特殊的通配符：
  当通配符全为0来匹配IP地址时，表示精确匹配某个IP地址；
  当通配符全为1来匹配0.0.0.0地址时，表示匹配了所有IP地址。

## Slide 13: ACL的分类与标识
基于ACL规则定义方式的分类
分类 | 编号范围 | 规则定义描述
基本ACL | 2000~2999 | 仅使用报文的源IP地址、分片信息和生效时间段信息来定义规则。
高级ACL | 3000~3999 | 可使用IPv4报文的源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、ICMP类型、TCP源/目的端口号、UDP源/目的端口号、生效时间段等来定义规则。
二层ACL | 4000~4999 | 使用报文的以太网帧头信息来定义规则，如根据源MAC地址、目的MAC地址、二层协议类型等。
用户自定义ACL | 5000~5999 | 使用报文头、偏移位置、字符串掩码和用户自定义字符串来定义规则。
用户ACL | 6000~6999 | 既可使用IPv4报文的源IP地址或源UCL（User Control List）组，也可使用目的IP地址或目的UCL组、IP协议类型、ICMP类型、TCP源端口/目的端口、UDP源端口/目的端口号等来定义规则。
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
基于ACL标识方法的分类
分类 | 规则定义描述
数字型ACL | 传统的ACL标识方法。创建ACL时，指定一个唯一的数字标识该ACL。
命名型ACL | 通过名称代替编号来标识ACL。
Notes: 基于ACL规则定义方式的划分，可分为：
  基本ACL、高级ACL、二层ACL、用户自定义ACL和用户ACL。
基于ACL标识方法的划分，则可分为：
  数字型ACL和命名型ACL。
注意：用户在创建ACL时可以为其指定编号，不同的编号对应不同类型的ACL。同时，为了便于记忆和识别，用户还可以创建命名型ACL，即在创建ACL时为其设置名称。命名型ACL，也可以是“名称 数字”的形式，即在定义命名型ACL时，同时指定ACL编号。如果不指定编号，系统则会自动为其分配一个数字型ACL的编号。

## Slide 14: 基本ACL&高级ACL
基本ACL
IP Header | TCP/UDP Header | Data
源IP地址
编号范围：
2000-2999
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
IP Header | TCP/UDP Header | Data
acl number 3000
rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255
rule 10 permit tcp source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255 destination-port eq 21
编号范围：
3000-3999
源IP地址目的IP地址协议类型
源端口
目的端口
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
高级ACL
Notes: 基本ACL：
  主要针对IP报文的源IP地址进行匹配，基本ACL的编号范围是2000-2999。
  比如这个例子，创建的是acl 2000，就意味着创建的是基本ACL。
高级ACL：
  可以根据IP报文中的源IP地址、目的IP地址、协议类型，TCP或UDP的源目端口号等元素进行匹配，可以理解为：基本ACL是高级ACL的一个子集，高级ACL可以比基本ACL定义出更精确、更复杂、更灵活的规则。

## Slide 15: ACL的匹配机制
引用的ACL是否存在？
ACL是否存在rule？
分析第一条rule
命中rule
是否剩余rule
分析下一条rule
ACL动作是permit
还是deny
ACL匹配结果为拒绝
ACL匹配结果为允许
ACL匹配结果为不匹配
是
是
否
是
否
否
否
是
permit
deny
匹配原则：一旦命中即停止匹配
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
开始
结束
Notes: ACL的匹配机制概括来说就是：
  配置ACL的设备接收报文后，会将该报文与ACL中的规则逐条进行匹配，如果不能匹配上，就会继续尝试去匹配下一条规则。
  一旦匹配上，则设备会对该报文执行这条规则中定义的处理动作，并且不再继续尝试与后续规则匹配。
匹配流程：首先系统会查找设备上是否配置了ACL。
  如果ACL不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配。
  如果ACL存在，则查找设备是否配置了ACL规则。
    如果规则不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配。
    如果规则存在，则系统会从ACL中编号最小的规则开始查找。
      如果匹配上了permit规则，则停止查找规则，并返回ACL匹配结果为：匹配（允许）。
      如果匹配上了deny规则，则停止查找规则，并返回ACL匹配结果为：匹配（拒绝）。
      如果未匹配上规则，则继续查找下一条规则，以此循环。如果一直查到最后一条规则，报文仍未匹配上，则返回ACL匹配结果为：不匹配。
从整个ACL匹配流程可以看出，报文与ACL规则匹配后，会产生两种匹配结果：“匹配”和“不匹配”。
  匹配（命中规则）：指存在ACL，且在ACL中查找到了符合匹配条件的规则。不论匹配的动作是“permit”还是“deny”，都称为“匹配”，而不是只是匹配上permit规则才算“匹配”。
  不匹配（未命中规则）：指不存在ACL，或ACL中无规则，再或者在ACL中遍历了所有规则都没有找到符合匹配条件的规则。以上三种情况，都叫做“不匹配”。
匹配原则：一旦命中即停止匹配。

## Slide 16: ACL的匹配顺序及匹配结果
配置顺序（config模式）
  系统按照ACL规则编号从小到大的顺序进行报文匹配，规则编号越小越容易被匹配。
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
192.168.1.3/24
192.168.1.4/24
192.168.1.5/24
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
192.168.1.4/24
192.168.1.5/24
acl 2000
rule 1 permit source 192.168.1.1 0.0.0.0
rule 2 permit source 192.168.1.2 0.0.0.0
rule 3 deny source 192.168.1.3 0.0.0.0
rule 4 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
待匹配对象
基本ACL
被匹配为“允许”的IP
“允许”是指允许流量通过吗？
rule 1：允许源IP地址为192.168.1.1的报文
rule 2：允许源IP地址为192.168.1.2的报文
rule 3：拒绝源IP地址为192.168.1.3的报文
rule 4：允许其他所有IP地址的报文
Notes: 一条ACL可以由多条“deny或permit”语句组成，每一条语句描述一条规则，这些规则可能存在包含关系，也可能有重复或矛盾的地方，因此ACL的匹配顺序是十分重要的。
华为设备支持两种匹配顺序：自动排序（auto模式）和配置顺序（config模式）。缺省的ACL匹配顺序是config模式。
  自动排序，是指系统使用“深度优先”的原则，将规则按照精确度从高到低进行排序，并按照精确度从高到低的顺序进行报文匹配。——这个比较复杂，这里就不具体展开了，感兴趣的同学可以课后查看资料。
  配置顺序，系统按照ACL规则编号从小到大的顺序进行报文匹配，规则编号越小越容易被匹配。——这个就是我们前面提到的匹配顺序。
    如果后面又添加了一条规则，则这条规则会被加入到相应的位置，报文仍然会按照从小到大的顺序进行匹配。
匹配结果：（如图所示，以192.168.1.3/24为例）
  首先理解ACL 2000的含义：
    rule 1：允许源IP地址为192.168.1.1的报文
    rule 2：允许源IP地址为192.168.1.2的报文
    rule 3：拒绝源IP地址为192.168.1.2的报文
    rule 4：允许其他所有IP地址的报文

## Slide 17
Notes:   当源IP地址为192.168.1.3的报文经过配置了ACL的设备时：
    首先查看rule 1，发现不匹配；
    继续查看rule 2，发现仍不匹配；
    继续查看rule 3，发现匹配，且是“拒绝”动作。
注意：ACL技术总是与其他技术结合在一起使用的，因此，所结合的技术不同，“允许 (permit)”及“拒绝 (deny)”的内涵和作用也会不同。例如，当ACL技术与流量过滤技术结合使用时，permit就是“允许通行”的意思，deny就是“拒绝通行”的意思。

## Slide 18: ACL的匹配位置
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
在此接口上部署ACL
对如图所示的数量流量生效，
需应用在inbound (入站）方向
数据报文
在此接口上部署ACL
对如图所示的数量流量生效，
需应用在outbound (出站)方向

## Slide 19: 入站 (Inbound)及出站 (Outbound)方向
ACL的组成
ACL的分类
ACL的匹配规则
Inbound
Outbound
接口上是否应用入方向ACL？
路由
ACL是否允许该流量通行？
No
Yes
Yes
数据报文
No
是否有匹配的路由条目
出接口是否应用出方向ACL
No
Yes
路由到出接口
ACL是否允许该流量通行？
Yes
Yes
No
No
数据报文
数据报文
数据报文

## Slide 20
ACL技术概述
ACL的基本概念及其工作原理
ACL的基础配置及应用

## Slide 21: 基本ACL的基础配置命令
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
创建基本ACL
使用编号（2000～2999）创建一个数字型的基本ACL，并进入基本ACL视图。
[Huawei] acl name acl-name { basic | acl-number } [ match-order config ]
使用名称创建一个命名型的基本ACL，并进入基本ACL视图。
[Huawei-acl-basic-2000] rule [ rule-id ] { deny | permit } [ source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name ]
配置基本ACL的规则
在基本ACL视图下，通过此命令来配置基本ACL的规则。
Notes: 创建基本ACL
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
  acl-number：指定访问控制列表的编号。
  match-order config：指定ACL规则的匹配顺序，config表示配置顺序。
[Huawei] acl name acl-name { basic | acl-number } [ match-order config ]
  acl-name：指定创建的ACL的名称。
  basic：指定ACL的类型为基本ACL。
配置基本ACL规则
[Huawei-acl-basic-2000] rule [ rule-id ] { deny | permit } [ source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name ]
  rule-id：指定ACL的规则ID。
  deny：指定拒绝符合条件的报文。
  permit：指定允许符合条件的报文。
  source { source-address source-wildcard | any }：指定ACL规则匹配报文的源地址信息。如果不配置，表示报文的任何源地址都匹配。其中：
    source-address：指定报文的源地址。
    source-wildcard：指定源地址通配符。
    any：表示报文的任意源地址。相当于source-address为0.0.0.0或者source-wildcard为255.255.255.255。
  time-range time-name：指定ACL规则生效的时间段。其中，time-name表示ACL规则生效时间段名称。如果不指定时间段，表示任何时间都生效。

## Slide 22: 案例：使用基本ACL过滤数据流量
配置需求：
  在Router上部署基本ACL后，ACL将试图穿越Router的源地址为192.168.1.0/24网段的数据包过滤掉，并放行其他流量，从而禁止192.168.1.0/24网段的用户访问Router右侧的服务器网络。
1、Router已完成IP地址和路由的相关配置
[Router] acl 2000
[Router-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] rule permit source any
2、在Router上创建基本ACL，禁止192.168.1.0/24网段访问服务器网络：
Internet
Router
GE0/0/1
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
Server
10.1.1.1/24
GE0/0/2
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] traffic-filter inbound acl 2000
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
3、由于从接口GE0/0/1进入Router，所以在接口GE0/0/1的入方向配置流量过滤：
Notes: 配置思路：
  配置基本ACL和流量过滤，使设备可以对特定网段的报文进行过滤。
配置步骤：
  如图完成路由器的IP地址和路由相关配置。
  创建基本ACL 2000并配置ACL规则，拒绝192.168.1.0/24网段的报文通过，允许其他网段的报文通过。
  配置流量过滤。
注：
  traffic-filter命令，用来在接口上配置基于ACL对报文进行过滤。
  命令格式：traffic-filter { inbound | outbound } acl { acl-number | name acl-name }
    inbound：指定在接口入方向上配置报文过滤。
    outbound：指定在接口出方向上配置报文过滤。
    acl：指定基于IPv4 ACL对报文进行过滤。

## Slide 23: 高级ACL的基础配置命令 (1)
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
创建高级ACL
使用编号（3000～3999）创建一个数字型的高级ACL，并进入高级ACL视图。
[Huawei] acl name acl-name { advance | acl-number } [ match-order config ]
使用名称创建一个命名型的高级ACL，进入高级ACL视图。
Notes: 创建高级ACL
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
  acl-number：指定访问控制列表的编号。
  match-order config：指定ACL规则的匹配顺序，config表示配置顺序。
[Huawei] acl name acl-name { advance | acl-number } [ match-order config ]
  acl-name：指定创建的ACL的名称。
  advance：指定ACL的类型为高级ACL。

## Slide 24: 高级ACL的基础配置命令 (2)
配置基本ACL的规则
根据IP承载的协议类型不同，在设备上配置不同的高级ACL规则。对于不同的协议类型，有不同的参数组合。
在高级ACL视图下，通过此命令来配置高级ACL的规则。
  当参数protocol为IP时，高级ACL的命令格式为
rule [ rule-id ] { deny | permit } ip [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence precedence ] ] ]
在高级ACL视图下，通过此命令来配置高级ACL的规则。
  当参数protocol为TCP时，高级ACL的命令格式为
rule [ rule-id ] { deny | permit } { protocol-number | tcp } [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | tcp-flag { ack | fin | syn } * | time-range time-name ] *
Notes: 配置高级ACL的规则
当参数protocol为IP时：
  rule [ rule-id ] { deny | permit } ip [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence precedence ] ] ]
    ip ：指定ACL规则匹配报文的协议类型为IP。
    destination { destination-address destination-wildcard | any }：指定ACL规则匹配报文的目的地址信息。如果不配置，表示报文的任何目的地址都匹配。
    dscp dscp：指定ACL规则匹配报文时，区分服务代码点（Differentiated Services Code Point），取值为：0~63。
    tos tos：指定ACL规则匹配报文时，依据服务类型字段进行过滤，取值为：0~15。
    precedence precedence：指定ACL规则匹配报文时，依据优先级字段进行过滤。precedence表示优先级字段值，取值为：0~7。

## Slide 25
Notes: 当参数protocol为TCP时：
  rule [ rule-id ] { deny | permit } { protocol-number | tcp } [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | tcp-flag { ack | fin | syn } * | time-range time-name ] *
    protocol-number | tcp：指定ACL规则匹配报文的协议类型为TCP。可以采用数值6表示指定TCP协议。
    destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end}：指定ACL规则匹配报文的UDP或者TCP报文的目的端口，仅在报文协议是TCP或者UDP时有效。如果不指定，表示TCP/UDP报文的任何目的端口都匹配。其中：
      eq port：指定等于目的端口；
      gt port：指定大于目的端口；
      lt port：指定小于目的端口；
      range port-start port-end：指定源端口的范围。
    tcp-flag：指定ACL规则匹配报文的TCP报文头中SYN Flag。

## Slide 26: 案例：使用高级ACL限制不同网段的用户互访 (1)
1、Router已完成IP地址和路由的相关配置。
[Router] acl 3001
[Router-acl-adv-3001] rule deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3001] quit
2、创建高级ACL 3001并配置ACL规则，拒绝研发部访问市场部的报文：
[Router] acl 3002
[Router-acl-adv-3002] rule deny ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
3、创建高级ACL 3002并配置ACL规则，拒绝市场部访问研发部的报文：
配置需求：
某公司通过Router实现各部门之间的互连。为方便管理网络，管理员为公司的研发部和市场部规划了两个网段的IP地址。
现要求Router能够限制两个网段之间互访，防止公司机密泄露。
Internet
Router
GE0/0/1
10.1.1.1/24
研发部门
10.1.1.0/24
市场部门
10.1.2.0/24
GE0/0/2
10.1.2.1/24
Notes: 配置思路：
  配置高级ACL和流量过滤，使设备可以对研发部与市场部互访的报文进行过滤。
配置步骤：
  如图完成路由器的IP地址和路由的相关配置。
  创建高级ACL 3001并配置ACL规则，拒绝研发部访问市场部的报文通过。
  创建高级ACL 3002并配置ACL规则，拒绝市场部访问研发部的报文通过。

## Slide 27: 案例：使用高级ACL限制不同网段的用户互访 (2)
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] traffic-filter inbound acl 3001
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] traffic-filter inbound acl 3002
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
4、由于研发部和市场部互访的流量分别从接口GE0/0/1和GE0/0/2进入Router，所以在接口GE0/0/1和GE0/0/2的入方向配置流量过滤：
Internet
Router
GE0/0/1
10.1.1.1/24
研发部门
10.1.1.0/24
市场部门
10.1.2.0/24
GE0/0/2
10.1.2.1/24
配置需求：
某公司通过Router实现各部门之间的互连。为方便管理网络，管理员为公司的研发部和市场部规划了两个网段的IP地址。
现要求Router能够限制两个网段之间互访，防止公司机密泄露。
Notes: 配置步骤：
  由于研发部和市场部互访的流量分别从接口GE0/0/1和GE0/0/2进入Router，所以在接口GE0/0/1和GE0/0/2的入方向配置流量过滤。
注：
  traffic-filter命令，用来在接口上配置基于ACL对报文进行过滤。
  命令格式：traffic-filter { inbound | outbound } acl { acl-number | name acl-name }
    inbound：指定在接口入方向上配置报文过滤。
    outbound：指定在接口出方向上配置报文过滤。
    acl：指定基于IPv4 ACL对报文进行过滤。

## Slide 28
（单选）下列选项中，哪一项才是一条合法的基本ACL的规则？（ ）
  rule permit ip
  rule deny ip
  rule permit source any
  rule deny tcp source any
高级ACL可以基于哪些条件来定义规则？
Notes: C
高级ACL可以基于源/目的IP地址，源/目的端口号，协议类型以及TCP标记值（SYN|ACK|FIN等）等参数来定义规则。

## Slide 29
ACL是一种应用非常广泛的网络技术。它的基本原理是：配置了ACL的网络设备根据事先设定好的报文匹配规则对经过该设备的报文进行匹配，然后对匹配上的报文执行事先设定好的处理动作。这些匹配规则及相应的处理动作是根据具体的网络需求而设定的。处理动作的不同以及匹配规则的多样性，使得ACL可以发挥出各种各样的功效。
ACL技术总是与防火墙、路由策略、QoS、流量过滤等其他技术结合使用。
在本章节中，主要介绍了ACL的相关技术知识，包括：ACL的作用，ACL的组成、匹配和分类、通配符的使用方法，以及ACL的基本配置及应用。