## Slide 1
施淼淼/swx791350

## Slide 2: 实现VLAN间通信

## Slide 3
传统交换二层组网中，默认所有网络都处于同一个广播域，这带了诸多问题。VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）技术的提出，满足了二层组网隔离广播域需求，使得属于不同VLAN的网络无法互访，但不同VLAN之间又存在着相互访问的需求。
本章主要描述如何实现不同VLAN之间的相互通信。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解如何实现VLAN间通信
  掌握如何使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
  掌握如何使用三层交换机实现VLAN间通信
  掌握报文三层转发过程

## Slide 5
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 6: VLAN间通信 (1)
实际网络部署中一般会将不同IP地址段划分到不同的VLAN。
同VLAN且同网段的PC之间可直接进行通信，无需借助三层转发设备，该通信方式被称为二层通信。
VLAN之间需要通过三层通信实现互访，三层通信需借助三层设备。
VLAN 10
VLAN 20
三层通信
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
二层通信
二层通信
二层交换机

## Slide 7: VLAN间通信 (2)
常见的三层设备：路由器、三层交换机、防火墙等。
将二层交换机与路由器的三层接口互联，由三层设备进行路由转发来实现通信。
VLAN 10
VLAN 20
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
路由器
2
3
二层接口
三层接口
3
3
2
2
2
2
2
二层交换机
2

## Slide 8
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 9: 使用路由器物理接口
使用物理接口实现
使用子接口实现
路由器三层接口作为网关，转发本网段前往其它网段的流量。
路由器三层接口无法处理携带VLAN Tag的数据帧，因此交换机上联路由器的接口需配置为Access。
路由器的一个物理接口作为一个VLAN的网关，因此存在一个VLAN就需要占用一个路由器物理接口。
路由器作为三层转发设备其接口数量较少，方案的可扩展性太差。
物理连接图
GE0/0/3
Access (VLAN 10）
GE0/0/1
Access (VLAN 10）
GE0/0/2
Access (VLAN 20)
GE0/0/4
Access (VLAN 20)
GE0/0/1
192.168.10.254
GE0/0/2
192.168.20.254
R1
SW1
VLAN 10
PC1
192.168.10.2/24
默认网关:192.168.10.254
VLAN 20
PC2
192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
Notes: 在二层交换机上配置VLAN，每个VLAN单独使用一个交换机接口与路由器互联。
路由器使用两个物理接口，分别作为VLAN 10及VLAN 20内PC的默认网关，使用路由器的物理接口实现VLAN之间的通信。

## Slide 10: 使用路由器子接口
子接口（Sub-Interface）是基于路由器以太网接口所创建的逻辑接口，以物理接口ID+子接口ID进行标识，子接口同物理接口一样可进行三层转发。
子接口不同于物理接口，可以终结携带VLAN Tag的数据帧。
基于一个物理接口创建多个子接口，将该物理接口对接到交换机的Trunk接口，即可实现使用一个物理接口为多个VLAN提供三层转发服务。
GE0/0/1
Access (VLAN 10）
GE0/0/2
Access (VLAN 20)
GE0/0/1.10
192.168.10.254
GE0/0/1.20
192.168.20.254
R1
G0/0/24
Trunk VLAN 10 20
物理连接图
SW1
VLAN 10
PC1
192.168.10.2/24
默认网关:192.168.10.254
VLAN 20
PC2
192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
使用物理接口实现
使用子接口实现
Notes: R1使用一个物理接口（GE0/0/1）与交换机SW1对接，并基于该物理接口创建两个子接口：GE0/0/1.10及GE0/0/1.20，分别使用这两个子接口作为VLAN 10及VLAN 20的默认网关。
由于三层子接口不支持VLAN报文，当它收到VLAN报文时，会将VLAN报文当成是非法报文而丢弃。因此，需要在子接口上将VLAN Tag剥掉，也就是需要VLAN终结（VLAN Termination）。

## Slide 11: 子接口处理流程
交换机连接路由器的接口类型配置为Trunk，根据报文的VLAN Tag不同，路由器将收到的报文交由对应的子接口处理。
VLAN 10
VLAN 20
SW1
GE0/0/1
根据报文携带的VLAN ID，设备将报文交由相应的子接口（如图中GE0/0/1.10）处理。
通过子接口，设备可以三层转发实现VLAN间通信。
Trunk
GE0/0/24
R1
GE0/0/1.10
GE0/0/1.20
GE0/0/1
GE0/0/1.10
GE0/0/1.20
R1
SW1
Trunk
GE0/0/24
携带VLAN Tag 10的报文
携带VLAN Tag 20的报文
192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
GE0/0/1
GE0/0/2
使用物理接口实现
使用子接口实现
Notes: 子接口终结VLAN的实质包含两个方面：
  对接口接收到报文，剥除VLAN标签后进行三层转发或其他处理。
  对接口发出的报文，又将相应的VLAN标签添加到报文中后再发送。

## Slide 12: 子接口配置示例
使用物理接口实现
使用子接口实现
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]ip address 192.168.10.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]arp broadcast enable
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]ip address 192.168.20.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]arp broadcast enable
子接口需要配置终结的VLAN ID。
路由器根据收到报文的VLAN ID选择对应的子接口处理（子接口接受携带VLAN Tag的报文）。
子接口发送报文时携带配置的termination vid 。
R1
SW1
Trunk GE0/0/24
GE0/0/1
GE0/0/1.10
GE0/0/1.20
Notes: interface interface-type interface-number.sub-interface number命令用来创建子接口。sub-interface number代表物理接口内的逻辑接口通道。一般情况下，为了方便记忆，子接口ID与所要终结的VLAN ID相同。
dot1q termination vid命令用来配置子接口Dot1q终结的单层VLAN ID。缺省情况，子接口没有配置dot1q终结的单层VLAN ID。arp broadcast enable命令用来使能终结子接口的ARP广播功能。缺省情况下，终结子接口没有使能ARP广播功能。终结子接口不能转发广播报文，在收到广播报文后它们直接把该报文丢弃。为了允许终结子接口能转发广播报文，可以通过在子接口上执行此命令。

## Slide 13
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 14: 三层交换机和VLANIF接口
二层交换机（Layer 2 Switch）指的是只具备二层交换功能的交换机。
三层交换机（Layer 3 Switch）除了具备二层交换机的功能，还支持通过三层接口（如VLANIF接口）实现路由转发功能。
VLANIF接口是一种三层的逻辑接口，支持VLAN Tag的剥离和添加，因此可以通过VLANIF接口实现VLAN之间的通信。
VLANIF接口编号与所对应的VLAN ID相同，如VLAN 10对应VLANIF 10。
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
VLANIF 10
VLANIF 20
可直接内部通信
三层交换机

## Slide 15: VLANIF配置示例
VLAN 10
PC1
192.168.10.2/24
默认网关:192.168.10.254
VLAN 20
PC2
192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
GE0/0/1
GE0/0/2
SW1
[SW1]vlan batch 10 20
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
基础配置：
[SW1]interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10]ip address 192.168.10.254 24
[SW1]interface Vlanif 20
[SW1-Vlanif20]ip address 192.168.20.254 24
配置Vlanif：
VLANIF10 192.168.10.254/24
VLANIF20 192.168.20.254/24
配置需求:
    两台PC分别属于VLAN 10、VLAN 20。通过三层交换机完成两台PC之间的相互通信。
Notes: interface vlanif vlan-id命令用来创建VLANIF接口并进入到VLANIF接口视图。vlan-id表示与VLANIF接口相关联的VLAN编号。VLANIF接口的IP地址作为主机的网关IP地址，和主机的IP地址必须位于同一网段。

## Slide 16: VLANIF转发流程 (1)
假设PC、三层交换机上都已存在相应的ARP或MAC表项。
PC1与PC2之间通信过程如下：
PC1通过本地IP地址、本地掩码、对端IP地址进行计算，发现目的设备PC2与自身不在同一个网段，判断该通信为三层通信，将去往PC2的流量发给网关。PC1发送的数据帧：源MAC = MAC1，目的MAC = MAC2。
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
1
VLANIF10
VLANIF20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 24
(MAC:MAC2)
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 24
(MAC:MAC2)
Access Port

## Slide 17: VLANIF转发流程 (2)
交换机收到PC1发送的去往PC2的报文，经解封装发现目的MAC为VLANIF10接口的MAC地址，所以将报文交给路由模块继续处理。
路由模块解析发现目的IP为192.168.20.2，非本地接口存在的IP地址，因此需要对该报文三层转发。查找路由表后，匹配中VLANIF20产生的直连路由。
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
VLANIF10
VLANIF20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 24
(MAC:MAC2)
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 24
(MAC:MAC2)
Access Port
2
3

## Slide 18: VLANIF转发流程 (3)
因为匹配的为直连路由，说明已经到达最后一跳，所以交换机在ARP表中查找192.168.20.2，获取192.168.20.2的MAC地址，交由交换模块重新封装为数据帧。
交换模块查找MAC地址表以明确报文出接口、是否需要携带VLAN Tag。最终交换模块发送的数据帧：源MAC = MAC2，目的MAC = MAC3，VLAN Tag = None。
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
交换模块
路由模块
VLANIF10
VLANIF20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.254 24
(MAC:MAC2)
interface Vlanif20
ip address 192.168.20.254 24
(MAC:MAC2)
Access Port
4
5

## Slide 19
技术背景
使用路由器（物理接口、子接口）实现VLAN间通信
使用VLANIF技术实现VLAN间通信
三层通信过程解析

## Slide 20: 网络拓扑
VLAN 10
PC1
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
以该拓扑为例，讲解VLAN 10内PC1到Internet上的服务器（2.3.4.5）的通信过程。
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程
SW1
GE0/0/24
SW2
GE0/0/1
R1
NAT
GE0/0/0
GE0/0/2
Server
2.3.4.5
1.2.3.4
ISP
PC2
IP: 192.168.20.2/24
默认网关:192.168.20.254
VLAN 20
VLANIF10 192.168.10.254 24
VLANIF20 192.168.20.254 24
VLANIF30 192.168.30.1 24

## Slide 21: 连接逻辑图
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程
Access Port
Trunk Port
VLAN 10
VLAN 20
SW1
交换模块
路由模块
VLANIF10
VLANIF20
VLAN 30
VLANIF30
R1
NAT
Internet
连接逻辑图
R1上需要配置去往VLAN10、VLAN20用户网段的静态路由。
同时为了让使用私有地址的内网PC能够访问Internet，在R1上配置NAPT（Network Address and Port Translation，网络地址端口转换）。
SW2
Trunk
GE0/0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
在SW2上配置默认路由实现内网用户访问Internet。
Notes: NAPT（Network Address Port Translation，网络地址端口转换）：将IP数据报文头中的IP地址、端口号转换为另一个IP地址、端口号的过程，主要用于实现内部网络（私有IP地址）访问外部网络（公有IP地址）的功能，NAPT支持多个内部地址映射到同一个公有地址上，可以实现使用一个公有地址支持内网多个内部地址同时访问外部网络。

## Slide 22: 通信过程 (1)
VLAN 10
GE0/0/1
SW1
GE0/0/24
GE0/0/1
R1
NAT
GE0/0/0
192.168.30.2
MAC:MAC3
GE0/0/2
源MAC: MAC1
目的MAC: MAC2
VLAN Tag: None
源IP: 192.168.10.2
目的IP: 2.3.4.5
PC处理流程
PC发送报文前往2.3.4.5，经判断目的IP非本地网段，故将报文发送给网关。
VLANIF10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Server
2.3.4.5
1.2.3.4
ISP
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
SW2
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程
Notes: 假设所有设备上都已存在相应的ARP或MAC表项。

## Slide 23: 通信过程 (2)
源MAC: MAC1
目的MAC: MAC2
VLAN Tag: 10
源IP: 192.168.10.2
目的IP: 2.3.4.5
SW1处理流程
SW1收到数据帧之后根据目的MAC查找MAC地址表转发数据帧。
MAC地址 | VLAN | Port
MAC1 | 10 | GE0/0/1
MAC2 | 10 | GE0/0/24
VLAN 10
GE0/0/1
R1
NAT
GE0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE0/0/2
VLANIF10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Server
2.3.4.5
ISP
GE0/0/1
SW1
GE0/0/24
1.2.3.4
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
SW2
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程

## Slide 24: 通信过程 (3)
SW2处理流程
SW2收到数据帧之后，查看目的MAC为自身接口VLANIF10的MAC地址，交由路由模块在路由表中查找2.3.4.5。
SW2路由查找结果为匹配缺省路由，出接口为VLANIF30、下一跳为192.168.30.2，查找ARP获取192.168.30.2的MAC地址。
目的网络 | 下一跳 | 出接口
0.0.0.0/0 | 192.168.30.2 | Vlanif30
路由表
VLAN 10
GE0/0/1
R1
NAT
GE0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE0/0/2
VLANIF10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Server
2.3.4.5
ISP
GE0/0/1
SW1
GE0/0/24
1.2.3.4
SW2
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程

## Slide 25: 通信过程 (4)
源MAC: MAC2
目的MAC: MAC3
VLAN Tag: None
源IP: 192.168.10.2
目的IP: 2.3.4.5
SW2处理流程
SW2查找ARP表项获取到192.168.30.2的MAC地址，将报文（源MAC替换为VLANIF30的接口MAC）转交给交换模块，交换模块查找MAC地址表确定出接口,同时确认发送报文时是否携带VLAN Tag。
目的网络 | MAC | 出接口
192.168.30.2 | MAC3 | GE0/0/2
ARP表项
VLAN 10
GE0/0/1
SW1
GE0/0/24
GE0/0/1
R1
NAT
GE0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE0/0/2
VLANIF10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Server
2.3.4.5
ISP
1.2.3.4
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
SW2
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程

## Slide 26: 通信过程 (5)
源IP：1.2.3.4
目的IP：2.3.4.5
R1处理流程
查看数据帧的目的MAC为自身接口MAC，查看目的IP，非自身IP地址，查找路由表，匹配默认路由，交给运营商转发，同时执行NAT将报文源IP、Port转换。
VLAN 10
IP: 192.168.10.2/24
默认网关: 192.168.10.254
MAC: MAC1
GE0/0/1
SW1
GE0/0/24
SW2
GE0/0/1
R1
NAT
GE0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE0/0/2
VLANIF10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Server
2.3.4.5
ISP
1.2.3.4
网络拓扑
连接逻辑图
通信过程
Notes: NAT（Network Address Translation，网络地址转换）：将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址。

## Slide 27
通过子接口实现VLAN间通信时，交换机连接路由器的接口需要做哪些配置？
报文经过三层转发时，报文内容有哪些变化？
Notes: 将接口配置为Trunk或者Hybrid，放通终端对应的VLAN（携带VLAN-Tag）。
源目IP在转发过程中保持不变（无NAT场景），但是源目MAC会改变，三层转发时每经过一个三层设备进行三层转发，源目MAC都会发生变化。

## Slide 28
本章介绍了三种实现VLAN间通信的方式：通过路由器实现、通过子接口实现、通过VLANIF实现。
本章还详细介绍了三层交换机的通信过程，在通信过程中的设备处理机制、报文头部的变化。

## Slide 29
二、三层接口对比
二层接口（Layer2 Interface） | 三层接口（Layer3 Interface）
二层接口不能配置IP地址 | 三层接口可以配置IP地址
二层接口不具备MAC地址 | 三层接口具备MAC地址
当二层接口收到数据帧时，设备在其MAC地址表中查询该帧的目的MAC地址，找到匹配的MAC地址表项后按照该表项的指示转发帧；如果没有找到匹配的MAC地址表项，则将帧进行泛洪。 | 三层接口收到数据帧后，如果数据帧的目的MAC地址与设备的本地MAC地址相同，则将数据帧解除封装，然后在路由表中查询数据包的目的IP地址，找到匹配的路由表项后按照该表项的指示转发包；如果没有找到匹配的表项，则将包丢弃。
典型的二层接口如二层交换机（只具备二层交换能力的交换机）的物理接口；大部分三层交换机（同时具备二层及三层交换能力的交换机）的物理接口缺省为二层接口。 | 典型的三层接口如路由器的三层接口。 某些三层交换机的物理接口可以切换成三层模式。 此外除了物理三层接口，还存在逻辑三层接口，例如交换机的VLANIF，或者网络设备上的逻辑子接口，如GE0/0/1.10。
二层接口并不隔离广播域，当二层接口收到广播帧时，会将数据帧进行泛洪。 | 三层接口隔离广播域，当三层接口收到广播帧时，缺省不会进行泛洪，而是直接终结。